Mėgėjiškos konstrukcijos orlaivis

LY-XXX

Pilotavimo ir techninės priežiūros vadovas

Pastabos:

Šis orlaivis yra sukonstruotas ir pagamintas neprofesionaliu būdu, gali turėti nebūdingas šios klasės orlaiviams savybes bei charakteristikas ir gali būti naudojamas tik sportui ir poilsiui.

Šio orlaivio negalima naudoti komerciniams tikslams – keleivių, krovinių pervežimui bei specialiesiems aviacijos darbams atlikti.

Ši instrukcija privalo būti lėktuve kartu su kitais privalomais dokumentais.

Vilnius, 200X

|  | Bendroji dalis ..................................................................................... |  |
| --- | --- | --- |
|  | Orlaivio (LY-XXX) pristatymas.......................................................... |  |
|  | Techninis orlaivio (LY-XXX) aprašymas........................................... |  |
|  | Orlaivio geometrijos charakteristikos................................................ |  |
|  | Orlaivio svorio charakteristikos......................................................... |  |
|  | Orlaivio skrydžio duomenys.............................................................. |  |
|  | Jėgainės duomenys.......................................................................... |  |
|  | Naudojimo apribojimai....................................................................... |  |
|  | Stiprumo, greičio apribojimai ........................................................... |  |
|  | Variklio režimai ir kiti apribojimai ..................................................... |  |
|  | Degalų, tepalų tipai .......................................................................... |  |
|  | Variklio kontrolės įranga .................................................................. |  |
|  | Minimalios įrangos sąrašas ............................................................. |  |
|  | Veiksmai avarinių situacijų metu...................................................... |  |
|  | Greičiai avarinių situacijų metu......................................................... |  |
|  | Variklio gedimai ............................................................................... |  |
|  | Avarinis tupdymas ........................................................................... |  |
|  | Veiksmai kilus gaisrui ...................................................................... |  |
|  | Apledėjimas ..................................................................................... |  |
|  | Važiuoklės gedimai .......................................................................... |  |
|  | Nuvirtimas, suktukas ........................................................................ |  |
|  | Gelbėjimo įranga .............................................................................. |  |
|  | Naudojimo procedūros (normaliomis sąlygomis) .......................... |  |
|  | Surinkimas, išardymas..................................................................... |  |
|  | Kabinos įranga ................................................................................. |  |
|  | Patikrinimas prieš pirmąjį skrydį ...................................................... |  |
|  | Patikros procedūros prieš variklio paleidimą.................................... |  |
|  | Patikros procedūros „Variklio paleidimas“ ....................................... |  |
|  | Patikros procedūros „Prieš riedėjimą“ .............................................. |  |
|  | Patikros procedūros prieš pakilimą .................................................. |  |
|  | Atplyšimas ir kilimas ........................................................................ |  |
|  | Kreiserinis skrydis ............................................................................ |  |
|  | Variklio išjungimas skrydžio metu .................................................... |  |
|  | Variklio paleidimas skrydžio metu .................................................... |  |
|  | Tūpimas ........................................................................................... |  |
|  | Veiksmai po nutūpimo ..................................................................... |  |
|  | Variklio išjungimas po nutūpimo ...................................................... |  |
|  | Procedūros po skrydžio ................................................................... |  |
|  | Orlaivio centruotės ir svorio skaičiavimas...................................... |  |
|  | Svėrimo duomenys .......................................................................... |  |
|  | Centruotės skaičiavimas ir galimos ribos ......................................... |  |
|  | Orlaivio patikrinimas ir techninė priežiūra ...................................... |  |
|  | Vairų atsilenkimai ............................................................................. |  |
|  | Vairų laisvumai ir standumas ........................................................... |  |
|  | Techninė priežiūra .......................... ............................................... |  |
|  | Priedai |  |

- Bendroji dalis

  - Orlaivio (LY-XXX) pristatymas

Orlaivis ... (LY-XXX) – tai (vienvietis / dvivietis) mėgėjiškos konstrukcijos lėktuvas, kurio liemuo yra (ferminės / kevalinės / kt.) konstrukcijos iš (medžio / plieninių vamzdžių / kompozicinių medžiagų / kt.) su (audinio / kieta) danga. Orlaivio sparno konsolės yra (medinės karkasinės / metalinės karkasinės / kompozitinės kevalinės / kt.) konstrukcijos su (audinio / kieta) danga.

Orlaivis ... (LY-XXX) nėra skirtas oro pilotažo bei komerciniams skrydžiams, gali būti naudojamas tik pramoginiams ir sporto tikslams. Jis turi (įtraukiamą / neįtraukiamą) važiuoklę su (priekiniu / galiniu) ratu ir (pneumohidrauline / gumos / lingių) amortizacija. Valdymo sistema – klasikinė, su eleronais, aukštumos bei posūkio vairais.

Orlaivio sklandmens gamintojas – YYY.

Pav.1. Bendras orlaivio vaizdas

- Techninis orlaivio ............. (LY-XXX) aprašas

  - Orlaivio geometrinės charakteristikos

| N. | Charakteristika | Vienetai | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sparno mostas | m |  |
|  | Lėktuvo ilgis | m |  |
|  | Lėktuvo aukštis | m |  |
|  | Sparno plotas | m2 |  |
|  | Elerono plotas | m2 |  |
|  | Elerono mostas ir styga | m |  |
|  | Užsparnio plotas | m2 |  |
|  | Užsparnio mostas ir styga | m |  |
|  | Stabilizatoriaus plotas | m2 |  |
|  | Stabilizatoriaus mostas | m |  |
|  | Stabilizatoriaus petys | m |  |
|  | Aukštumos vairo plotas | m2 |  |
|  | Kilio plotas | m2 |  |
|  | Kilio aukštis | m |  |
|  | Kilio petys | m |  |
|  | Posūkio vairo plotas | m2 |  |
|  | Kabinos plotis | m |  |
|  | Važiuoklės plotis | m |  |
|  | Sraigto diametras | m |  |

  - Orlaivio svorio charakteristikos

| N. | Charakteristika | Vienetai | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maksimalus orlaivio svoris | kg |  |
|  | Maksimali sparno įkrova | kg/m2 |  |
|  | Tuščio orlaivio svoris | kg |  |
|  | Leidžiami piloto (-ų) svoriai | kg | 55 - 90 |
|  | Degalų kiekis | l |  |
|  | Maksimalus bagažo svoris | kg |  |
|  | Centruotės ribos | % |  |
|  | Maksimali leidžiama perkrova | - |  |

  - Orlaivio skrydžio duomenys

| N. | Charakteristika | Vienetai | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Geriausias kilimo greitis | km/val |  |
|  | Geriausias sklendimo greitis | km/val |  |
|  | Kreiserinis greitis | km/val |  |
|  | Didžiausias skrydžio nuotolis | km |  |

  - Jėgainės duomenys

| N. | Charakteristika | Vienetai | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| Variklis |
|  | Variklio tipas | - |  |
|  | Gamintojas | - |  |
|  | Maksimali galia | a.g.(kW) |  |
|  | Cilindrų skaičius | - |  |
|  | Cilindrų tūris | cm3 |  |
|  | Apsukų skaičius | 1/min |  |
|  | Suspaudimo laipsnis | - |  |
|  | Aušinimas | - |  |
|  | Tepalas | - |  |
|  | Tepalo kiekis | l |  |
| Oro sraigtas |
|  | Sraigto tipas | - |  |
|  | Gamintojas | - |  |
|  | Medžiaga | - |  |
|  | Menčių skaičius | vnt. |  |
|  | Diametras | m |  |
|  | Žingsnis | - |  |
| Degalų sistema |
|  | Degalų bakų skaičius | vnt. |  |
|  | Degalų kiekis | l |  |
|  | Neišnaudojamas degalų likutis | l |  |
|  | Degalai |  |  |

- naudojimo apribojimai

  - Stiprumo, greičio apribojimai

| N. | Charakteristika | Žymėjimai | Vienetai | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maksimalios perkrovos | nmax | - |  |
|  | Maksimalus ribinis greitis | VNE | km/val. |  |
|  | Maksimalus leidžiamas greitis | VE | km/val. |  |
|  | Minimalus leidžiamas greitis | VS | km/val. |  |
|  | Maksimalus manevrinis greitis | VA | km/val. |  |

  - Variklio darbo režimai ir kiti apribojimai

| N. | Charakteristika | Vienetai | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maksimali galia | a.g.(kW) |  |
|  | Kreiserinė galia (1/min.) | a.g.(kW) |  |
|  | Maksimalus apsukų skaičius | 1/min |  |
|  | Maksimalios ilgalaikės apsukos | 1/min |  |
|  | Minimalus apsukų skaičius | 1/min |  |

  - Degalų, tepalų tipai

| N. | Pavadinimas | Tipas |
| --- | --- | --- |
|  | Degalų tipas |  |
|  | Tepalo rūšis |  |

  - Variklio kontrolės įranga

Variklio darbo režimams kontroliuoti kabinoje sumontuoti šie prietaisai:

- Variklio apsukų matuoklis (tachometras)

- Tepalo temperatūros indikatorius

- Tepalo slėgio matuoklis

- Cilindrų galvučių temperatūros indikatorius

- Voltmetras

| N. | Charakteristika | Vienetai | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Variklio apsukų ribos | 1/min |  |
|  | Tepalo temperatūros ribos | oC |  |
|  | Cilindrų galvučių temperatūra normali trumpalaikė | oC |  |
|  | El. srovės įtampa (ne daugiau) | V | 14 |

Pastaba: Bet kuriai iš charakteristikų viršijus nurodytas ribas reikia sumažinti variklio apsukų skaičių.

  - Minimalios įrangos sąrašas

| N | Prietaisas | Mat. vnt. | Matavimo ribos | Tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Greičio matuoklis | km/val. |  |  |
|  | Aukščio matuoklis | m |  |  |
|  | Apsukų matuoklis | aps/min. |  |  |
|  | Perkrovų indikatorius | - |  |  |
|  | Voltmetras | V |  |  |
|  | Tepalo temp. matuoklis | oC |  |  |
|  | Galvučių temp. matuoklis | oC |  |  |
|  | Magnetinis kompasas | - |  |  |
|  | Variometras | m/s |  |  |
|  | Degalų kiekis (1/2 vnt.) | - |  |  |

Pav. 2. Prietaisų išdėstymas kabinoje

- Veiksmai avarinių situacijų metu

  - Greičiai avarinių situacijų metu

| N. | Situacija | Greitis km/val. |
| --- | --- | --- |
|  | Varikliui užgęsus po pakilimo |  |
|  | Geriausias sklendimo greitis |  |
|  | Saugus tūpimo greitis dirbant varikliui |  |
|  | Saugus tūpimo greitis nedirbant varikliui |  |

  - Veiksmai užgęsus varikliui

Riedėjimo metu kylant:

- Variklio apsisukimus sumažinti iki minimalių.

- Naudoti ratų stabdžius.

- Išjungti degimą.

- Išjungti pagrindinį (master) jungiklį.

Po atplyšimo nuo žemės:

- Greitis - 	km/val.

- Uždaryti priešgaisrinę sklendę.

- Išjungti degimą.

- Išjungti pagrindinį (master) jungiklį.

Skridimo metu (pakartotinis variklio paleidimas ore):

- Greitis – 	 km/val.

- Priešgaisrinė sklendė – atidaryta.

- Degimas – įjungtas.

- Pagrindinis (master) jungiklis – įjungtas.

- Jeigu sraigtas neįsisuka nuo oro srauto, naudotis starteriu.

  - Avarinis tūpimas

Avarinis tūpimas sustojus varikliui:

- Greitis – 	 km/val.

- Uždaryti priešgaisrinę sklendę.

- Išjungti degimą.

- Išjungti pagrindinį (master) jungiklį (jeigu tūpimas tikrai būtinas).

- Paliesti žemę truputį pakėlus lėktuvo priekį.

- Naudotis ratų stabdžiais.

Avarinis tūpimas ant vandens:

- Perduoti avarinį radijo pranešimą (Mayday) apie savo sprendimą ir vietos koordinates radijo dažniu 121,5 MHz.

- Artėti tūpti maksimalios kokybės greičiu.

- Glisados kryptis: esant stipriam vėjui ir bangavimui – prieš vėją, ęsant silpnam vėjui ir stipriam bangavimui – lygiagrečiai bangoms.

- Paliesti vandenį maksimaliu atakos kampu.

- Pripūsti gelbėjimo liemenę (jei įmanoma).

  - Veiksmai kilus gaisrui

Variklio gaisras:

- Uždaryti priešgaisrinę sklendę.

- Išjungti degimą.

- Padidinti greitį iki maksimalaus (jei liepsna neužgęsta, iki kol nebesusidaro degus mišinys).

- Atlikti avarinį tūpimą pagal šią instrukciją (p. 4.3 – Avarinis tūpimas sustojus varikliui).

Elektros sistemos gaisras:

- Išjungti pagrindinį (master) jungiklį.

- Išjungti prietaisų jungiklį.

- Išjungti visus likusius jungiklius (išskyrus degimo jungiklį).

- Panaudoti gesintuvą (jeigu įmanoma).

- Užgesinus liepsną vėl įjungti pagrindinį (master) jungiklį.

- Izoliuoti pažeistą laidininką, bet neįjungti jo.

- Išjungti radijo jungiklį.

- Įjungti prietaisų jungiklius.

- Atskirai įjungiant ir išjungiant trumpais intervalais radijo ir prietaisų jungiklius nustatyti trumpo sujungimo vietą.

  - Apledėjimas

- Sugrįžti į ankstesnį aukštį (arba pakeisti skrydžio aukštį), kuriame mažesnis apledėjimo pavojus.

- Įjungti karbiuratoriaus šildymą.

- Padidinti variklio apsukų skaičių, kad sumažėtų sraigto menčių apledėjimo pavojus.

- Planuoti leistis artimiausiame aerodrome. Esant greitam apledėjimui atlikti avarinį tūpimą. Jeigu saugiai tūpti neįmanoma, pasinaudoti gelbėjimo priemonėmis.

- Tupdyti žymiai didesniu greičiu, jeigu apledėjimas viršija 5 mm.

- Jeigu matomumas ribotas, tūpimo metu naudoti slydimą.

- Tūpimo metu laikyti 20-40 km/val. didesnį greitį (priklausomai nuo apledėjimo lygio).

- Tupdyti lėktuvą horizontalioje padėtyje.

  - Nuvirtimas, suktukas

Atsitiktinai papuolus į suktuką reikia atlikti šiuos veiksmus jam sustabdyti

- Nustatyti varikliui tuščių apsukų režimą.

- Eleronus nustatyti neutraliai.

- Laikyti posūkio vairą neutraliai arba truputį prieš sukimosi kryptį.

- Laikyti eleronus ir posūkio vairą tokioje padėtyje, kol lėktuvas išeis iš sukimosi.

- Sugrąžinti posūkio vairą į neutralią padėtį ir palaipsniui išvesti lėktuvą iš smigimo.

- naudojimo procedūros (Normaliomis sąlygomis)

  - Surinkimas, išardymas

Sparno, galinių plokštumų ir kitų elementų montavimo-išmontavimo tvarka. Paruošimo ilgalaikiam saugojimui procedūros.

  - Kabinos įranga

Pav.3. Kabinos įrangos schema (pavyzdys)

  - Patikrinimas prieš pirmąjį skrydį

Pav. 4. Orlavio patikrinimo maršrutas (pavyzdys)

- Kabina:

- Įjungti pagrindinį jungiklį

- Patikrinti degalų kiekį

- Išjungti pagrindinį jungiklį

- Atidaryti priešgaisrinę degalų sklendę

- Patikrinti dokumentaciją (formuliaras, pilotavimo instrukcija, tinkamumo skraidyti pažymėjimas, registracijos pažymėjimas, triukšmo sertifikatas, orlaivio sertifikatas, draudimo pažymėjimas, privataus piloto pažymėjimas, radijo licenzija)

- Liemens kairysis bortas:

- Patikrinti, ar nėra matomų apgadinimų ir nusidėvėjimo

- Stabilizatorius, aukštumos vairas:

- Patikrinti, ar nėra matomų apgadinimų ir nusidėvėjimo

- Aukštumos vairo fiksavimas

- Aukštumos vairas ir jo jungtys

- Kilis ir posūkio vairas

- Patikrinti, ar nėra matomų apgadinimų ir nusidėvėjimo

- Posūkio vairo fiksavimas

- Posūkio vairas ir jo jungtys

- Liemens dešinysis bortas:

- Patikrinti ar nėra matomų apgadinimų ir nusidėvėjimo

- Dešinysis sparnas:

- Patikrinti ar nėra matomų apgadinimų ir nusidėvėjimo

- Patikrinti spyrius ir atątampas, jų tvirtinimą

- Patikrinti eleronus, jų jungtis ir fiksaciją

- Dešinė važiuoklės pusė:

- Patikrinti ar nėra matomų apgadinimų ir nusidėvėjimo

- Patikrinti stabdžius

- Spaudimas ratuose 2,5 bar

- Žymė ant padangosir disko

- Degalų drenažas:

- Patikrinti degalus ir jų nuosėdas

- Variklis:

- Atidengti variklio gaubtą

- Patikrinti tepalo lygį ir degalų trasas

- Patikrinti variklio agregatus, laisvumus, nesandarumus ir pašalinius objektus

- Sraigtas:

- Patikrinti, ar nėra matomų sraigto apgadinimų ir nusidėvėjimo

- Patikrinti sraigto tvirtinimą, ar nėra apgadinimų ir nusidėvėjimo

- Variklio gaubtas:

- Patikrinti aušinimo angas (ar atviros ir neužterštos)

- Kairė važiuoklės pusė:

- Patikrinti, ar nėra matomų apgadinimų ir nusidėvėjimo

- Patikrinti stabdžius

- Spaudimas ratuose 2,5 bar

- Žymė ant padangos

- Pito vamzdelis:

- Nutraukti įmovą

- Patikrinti kiaurymių švarumą

- Kairysis sparnas:

- Patikrinti, ar nėra matomų apgadinimų ir nusidėvėjimo

- Patikrinti spyrius ir atątampas, jų tvirtinimą

- Patikrinti eleronus, jų pajungimą ir fiksaciją

  - Patikros procedūros prieš variklio paleidimą

- Saugikliai ?

- Pedalų reguliavimas

- Degalų sklendė - atidaryta

- Posūkio vairo pavaldumas

- Aukščiamačio nustatymas

- Saugos diržų užsegimas ir pritaikymas

- Variklio valdymo svirtis

- Prietaisai išjungti

  - Variklio paleidimo patikros procedūros

- Įjungti pagrindinį (master) jungiklį

- Rankinis degalų siurblys – įpumpuoti 4-5 kartus

- Komanda „nuo sraigto“

- Atidaryti sklendę (droselį)

- Nuspausti ratų stabdžius

- Įjungti degimą

- Užvesti variklį, nustatyti 1200 aps / min sūkius

- Įjungti prietaisus

  - Patikros procedūros prieš riedėjimą

- Pašildyti variklį laikant 1500 aps / min sūkius (tepalo temp. iki 15 oC)

- Patikrinti įtampą 14,5 V

- Patikrinti degalų kiekį

- Patikrinti radijo ryšį

  - Patikros procedūros prieš kilimą

- Nuspausti stabdžius iki galo

- Nustumti vairolazdę nuo savęs

- Variklio apsukos - 2000 aps / min

- Magneto patikrinimas – kairysis išjungtas

- Magneto patikrinimas – dešinysis išjungtas

- Variklio apsukos 800 aps / min

- Magnetų patikrinimas – abu magnetai įjungti

- Trimeris – starto padėtis

  - Atplyšimas ir kilimas

- Užimti kilimo vietą

- Greitai ir tolygiai padidinti variklio apsukas iki maksimalių. Jos neturi būti žemiau už 2400 aps / min.

- Pradėti riedėjimą laikant eleronus neutralioje padėtyje, kryptį palaikyti posūkio vairu

- Galinis ratukas pakyla prie greičio apie 60 km / val, po to lėktuvas pakyla pats

- Aukštėjimas prie greičio 100 km / val. Stebėti cilindrų galvučių temperatūrą (max 180 oC)

- Jeigu nereikia skubiai pakilti, kylant galima laikyti didesnį greitį

  - Kreiserinis skrydis

- Nustatyti kreiserinius variklio apsisukimus - 2000 aps / min.

  - Variklio išjungimas skrydžio metu

- Atvėsinti variklį laikant min. apsukas apie 30 sek.

- Išjungti degimą. Pastaba: išjungus pagrindinį (master) jungiklį neveiks radijas ir kita elektros įranga.

  - Variklio paleidimas skrydžio metu

- Atidaryti degalų sklendę

- Įjungti pagrindinį (master) jungiklį

- Įjungti degimą

- Išjungti prietaisų jungiklį

- Jei sraigtas nesisuka, užvesti variklį starteriu

  - Tūpimas

- Nustatyti tinkamas variklio apsukas

- Glisadoje laikyti 100 km/val greitį

  - Veiksmai po tūpimo

- prireikus naudoti ratų stabdžius

  - Variklio išjungimas po tūpimo

- Išjungti prietaisų jungiklį

- Atvėsinti variklį laikant min. apsukas apie 30 sek.

- Išjungti degimą

- Išjungti pagrindinį (master) jungiklį

  - Procedūros po skrydžio

- Nuvalyti lėktuvą nuo purvo ir vabzdžių

- Užpildyti formuliarą

- Orlaivio centruotės ir svorio skaičiavimas

  - Svėrimo duomenys

Pav.5. Orlaivio svėrimo ir svorio centro nustatymo schema

  - Centruotės skaičiavimas ir galimos ribos

Skaičiavimas, skirtas patikrinti maksimaliam lėktuvo svoriui ir centruotei:

| N. | Elementas | Svoris, kg | Petys, mm | Momentas, kg mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tuščias lėktuvas (žr.6.1) |  |  |  |
|  | Pilotas | 60-90 |  |  |
|  | Degalai |  |  |  |
|  | Bagažas |  |  |  |
| Maks. svoris: |  | Momentų suma: |  |

Pastaba: Maksimalus svoris neturi viršyti           kg.

Svorio centro skaičiavimas:

Xsc = Momentų suma / Maks. svoris

Xsc turi būti tarp 	 mm (priekinė centruotė) ir 	 mm (galinė centruotė)

Xsc be degalų turi būti tarp 	 mm ir 	 mm

Skaičiavimo pavyzdys:

| N. | Elementas | Petys mm | Priekinė centruotė | Galinė centruotė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Svoris kg | Momentas kgmm | Svoris kg | Momentas kgmm |
|  | Tuščias lėktuvas |  |  |  |  |  |
|  | Pilotas |  | 90 |  | 60 |  |
|  | Degalai |  |  |  | - |  |
|  | Bagažas |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |
| Svorio centras: |  |  |

- Orlaivio patikra ir techninė priežiūra

  - Vairų atsilenkimai:

| N. | Vairas | Atstumas nuo s.a. mm | Aukštyn | Žemyn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mm | deg | mm | deg |
|  | Eleronai |  |  |  |  |  |
|  | Aukščio vairas |  |  |  |  |  |
|  | Posūkio vairas |  |  |  |  |  |

  - Vairų laisvumai:

Eleronai	+/- 	 mm

Aukščio vairas	+/- 	 mm

Posūkio vairas	+/- 	 mm

  - Techninė priežiūra

Pastaba: Negalima tepti sintetinių lankstų tepalu. Susidėvėję plastikiniai lankstai turi būti pakeisti naujais.

Vidutiniai varžtų užveržimo momentai (varžtai truputį sutepti):

M5	5	Nm

M6	9	Nm

M8	23	Nm

M10	46	Nm

7.3. Mėgėjiškos konstrukcijos orlaivio techninė priežiūra

Patikrinimai:

| Patikrinimas | Periodas | Maks. pratęsimas ** | Įrašai orlaivio ir variklio žurn. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skr.val. | Kalend. | Skr. val. | Kalend. |  |
| A | Pirmas dienos skrydis* | - | Nerašomi, jeigu nerasta defektų |
| B | 25 val. | 3 mėn. | 3 val. | 10 dienų | Rašomi |
| C | 50 val. | 6 mėn. | 5 val. | 20 dienų | Rašomi |
| Kasmetinis | 150 val. | 12 mėn. | 15 val. | - | Rašomi |

Pastabos:

* - A patikrinimas taip pat atliekamas po ilgesnės pertraukos tarp skridimų, arba palikus orlaivį be priežiūros.

** - pratęsiant patikrinimo periodą kitas patikrinimo terminas nesikeičia.

A patikrinimas

Dokumentai:

- Patikrinti orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimą

- Patikrinti, ar neatlikti B, C ir kasmetinis patikrinimai

- Patikrinti, ar visi žurnale įrašyti defektai yra leistini arba ištaisyti

Bendros nuostatos:

- Nuvalyti sniegą, šerkšną, ledą bei gausesnę drėgmę, susidariusią dėl kritulių arba rasos

- Įsitikinti, kad visa galinti atsilaisvinti įranga yra tinkamai pritvirtinta

- Įsitikinti, kad nėra nereikalingų ir pašalinių objektų

- Patikrinti, ar orlaivis tinkamai pritvirtintas

Jėgainė:

- Įsitikinti, ar variklis veikė per paskutiniasias 14 dienų (priešingu atveju atlikti B patikrinimą)

- Patikrinus, ar išjungtas degimas, lėtai prasukti variklį ranka ir subjektyviai patikrinti kompresiją bei variklio darbą pagal garsą

- Patikrinti tepalo ir aušinimo skysčio lygius

- Vizualiai patikrinti tvirtinimų kontravimą, ar nėra variklio nesandarumo ir perkaitimo požymių,

- Patikrinti variklio gaubtų tvirtinimą

- Patikrinti diržinių pavarų būklę, jų įtempimą ir tvirtinimą

- Patikrinti išmetimo sistemą, duslintuvus ir variklio rėmą, ar nėra įtrūkių

- Nuimti karbiuratoriaus gaubtelį, patikrinti, ar nėra vandens bei nuosėdų, plūdės būklę ir judėjimą. Ištuštinti karbiuratorių prieš surenkant

- Patikrinti sraigto mentes ir įvorę, jų tvirtinimą

Langai ir durelės

- Patikrinti, ar neapgadinti ir švarūs. Jeigu reikia, nuvalyti (nenaudoti degalų ir stiprių skiediklių, galinčių sugadinti plastikinius stiklus)

Degalų sistema:

- Patikrinti sistemą

- Jeigu įmanoma, nupilti truputį degalų ir patikrinti, ar nėra vandens bei nuosėdų

- Patikrinti, ar neužsikimšę degalų nupylimo ir drenažo angos

- Patikrinti degalų žarnų būklę ir jų tvirtinimą

Sparnai:

- Vizualiai patikrinti sparno dangą, atatampas, lynus, spyrius bei valdymo plokštumas

- Įtempti atsilaisvinusius sparno dangos įtempiklius (skraidyklėms)

- Patikrinti sparno pakabinimo mazgų būklę, tvirtinimo kontravimą

- Pajudinti vairus ir patikrinti jų laisvumą

Liemuo, uodega:

- Vizualiai patikrinti liemens dangą, įtempti atsilaisvinusius minkštos dangos sujungimus (suvarstymą)

- Patikrinti visų montavimo / išmontavimo sujungimų būklę ir tvirtinimų kontravimą

- Patikrinti greičio matavimo daviklių (Pito vamzdelių, šoninių kiaurymių) būklę, ar neužsikimšę, ar neapgadinti.

Važiuoklė:

- Patikrinti važiuoklės konstrukcijos būklę

- Patikrinti padangas: oro slėgį, nusidėvėjimą, ar nėra apgadinimų

- Patikrinti stabdžių mechanizmus: ar nėra apgadinimų, ar saugiai užkontruoti

- Patikrinti stabdžių veikimą.

Kabina:

- Patikrinti judinant visus vairus: atsilenkimų eigą, judėjimo laisvumą

- Patikrinti prietaisus: ar visi sveiki, ar parodymai atitinka nejudančio lėktuvo padėtį

- Patikrinti visus diržus, dangtelius ir fiksatorius, patikrinti visų atsegimo / atsikabinimo užraktų veikimą

- Patikrinti visus avarinius įrengimus, ar jie savo vietose, ar nesibaigęs jų galiojimo laikas

- Patikrinti, ar visi kabinoje esantys užrašai ir piktogramos yra vietose ir atitinka savo paskirtį

- Patikrinti, ar teisingai veikia visos elektrinės (akumuliatoriaus maitinamos) sistemos

B, C ir kasmetiniai patikrinimai

| Nr. | Tikrinama sistema, elementas | Tikrinami parametrai | B 25val/ 3mėn | C 50val/ 6mėn | Metinis 150val/ 12mėn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liemuo |  |  |  |  |
|  | Manometriniai prietaisai | Įtrūkimai, nesandarumas, tarša |  |  | ( |
|  | Pagrindiniai konstrukcijos elementai | Įtrūkimai, korozija, deformacija |  | ( | ( |
|  | Fiksatoriai, sujungimai | Kontravimas, būvis, korozija |  | ( | ( |
|  | Montavimo/pakabinimo mazgai | Kaiščiai, tvirtinimas, kontravimas | ( | ( | ( |
|  | Atatampos | Įtempimas, korozija, tvi | ( | ( | ( |
|  | Liemens/kabinos danga | Įtrūkimai, įplyšimai, tvirtinimas |  | ( | ( |
|  | Krėslas (ai) | Nusidėvėjimas, tvirtinimas |  | ( | ( |
|  | Prisirišimo sistema, diržai | Nusidėvėjimas, tvirtinimas, sagtys |  | ( | ( |
|  | Valdymo sistemos organai | Sutepimas*, laisvumai, eigos | ( | ( | ( |
|  | Valdymo sistema | Traukės, svirtys, trosai, šarnyrai | ( | ( | ( |
|  | Važiuoklė |  |  |  |  |
|  | Važiuoklės konstrukcija | Pažeidimai, deformacijos | ( | ( | ( |
|  | Padangos | Oro slėgis, nusidėvėjimas | ( | ( | ( |
|  | Ratų ašys, guoliai | Laisvumai, sukimosi trintis |  | ( | ( |
|  | Stabdžiai | Nusidėvėjimas, efektyvumas |  | ( | ( |
|  | Šarnyrai, lankstai | Nusidėvejimas, sutepimas |  | ( | ( |
|  | Vairavimo mechanizmas | Nusidėvėjimas, sutepimas |  | ( | ( |
|  | Sraigtas |  |  |  |  |
|  | Sraigto mentės | Įražos, įtrūkimai, pažeidimai | ( | ( | ( |
|  | Sraigto įvorė | Būvis, pažeidimai |  | ( | ( |
|  | Variklio paleidimas | Vibracijos | ( | ( | ( |
|  | Priekinės briaunos apsauga (jei yra) | Pažeidimai, atplyšimas | ( | ( | ( |
|  | Sraigto žingsnis (jei reguliuojamas) |  |  |  | ( |
|  | Kuro sistema |  |  |  |  |
|  | Kuro bakai | Įtrūkimai, nesandarumas | ( | ( | ( |
|  | Kuro bakų turinys | Nudrenuoti ar išpilti |  |  | ( |
|  | Kuro bakų tvirtinimas | Fiksacija, korozija |  | ( | ( |
|  | Kuro šlangos, sujungimai | Įtrūkimai, pažeidimai |  |  | ( |
|  | Kuro trasos | Sandarumas/hermetiškumas |  | ( | ( |
|  | Kuro filtras | Išvalyti arba pakeisti |  |  | ( |
|  | Priešgaisrinė kuro sklendė | Patikrinti veikimą |  | ( | ( |
|  | Rankinis kuro siurblys/pompa | Patikrinti veikimą |  |  | ( |
|  | Elektros sistema |  |  |  |  |
|  | Akumuliatorius | Elektrolito lygis (atviroje baterijoje) | ( |  | ( |
|  | Akumuliatoriaus baterija | Tvirtinimas, sandarumas, laidai |  | ( | ( |
|  | Žgutai, laidai | Sujungimai, gnybtai, pažeidimai |  | ( | ( |
|  | Jungikliai, mygtukai | Būklė, veikimas |  |  | ( |
|  | Sparnai |  |  |  |  |
|  | Sparnų danga | Įtempimas, kokybė |  |  | ( |
|  | Sparno karkasas (minkštasparniams) | Profilio/kontūro taisyklingumas |  | ( | ( |
|  | Sparno karkaso elementai | Pažeidimai, deformacija, korozija |  | ( | ( |
|  | Atatampos, antgaliai, sąvaržos | Įtempimas, įlenkimai, korozija | ( | ( | ( |
|  | Sujungimai, fiksatoriai (sudedamiems) | Tvirtinimai, fiksacija, pažeidimai | ( | ( | ( |
|  | Pagrindiniai nešantieji mazgai | Deformacija, korozija |  | ( | ( |
|  | Dangos siūlės (minkštai dangai) | Nusidėvėjimas, iširimai |  |  | ( |
|  | Jėginiai elementai (lonžer., vamzdžiai) | Pažeidimai, deformacija, korozija | ( | ( | ( |
|  | Minkštos dangos tvirtinimo vietos |  |  | ( | ( |
|  | Montavimo/išmontavimo mazgai |  | ( | ( | ( |
|  | Sparno priekinė briauna |  | ( | ( | ( |

|  | Eleronai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eiga: pilni atsilenkimai, laisvumas |  | ( | ( | ( |
|  | Laisvumai: tarp eleronų, vairolazdės |  |  | ( | ( |
|  | Eleronų atsilenkimų kampai | Atitikimas instrukcijai |  |  | ( |
|  | Pakabinimo, pajungimo mazgai |  |  | ( | ( |
|  | Trimerio (jei yra) būvis |  |  | ( | ( |
|  | Valdymo sistemos lynai, atramos | Įtempimas, trintis |  |  | ( |
|  | Posūkio vairas |  |  |  |  |
|  | Eiga: pilni atsilenkimai, laisvumas |  | ( | ( | ( |
|  | Ryšys su ratuko valdymu (jei yra) |  |  | ( | ( |
|  | Laisvumai tarp vairo ir vairolazdės |  |  | ( | ( |
|  | Posūkio vairo atsilenkimų kampai | Atitikimas instrukcijai |  |  | ( |
|  | Pakabinimo, pajungimo mazgai |  |  | ( | ( |
|  | Valdymo sistemos lynai, atramos | Įtempimas, eigos trintis |  |  | ( |
|  | Aukštumos vairas |  |  |  |  |
|  | Eiga: pilni atsilenkimai, laisvumas |  | ( | ( | ( |
|  | Laisvumai: tarp vairų, vairolazdės |  |  | ( | ( |
|  | Vairų atsilenkimų kampai | Atitikimas instrukcijai |  |  | ( |
|  | Pakabinimo, pajungimo mazgai |  |  | ( | ( |
|  | Trimerio (jei yra) būvis |  |  | ( | ( |
|  | Valdymo sistemos lynai, atramos | Įtempimas, eigos trintis |  |  | ( |
|  | Liukai, patikrinimo angos |  |  |  |  |
|  | Nuimti visus nuimamus dangčius | Patikrinti konstrukciją iš vidaus |  | ( | ( |

|  | Varikliai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Žvakės | Patikrinti, nuvalyti, regul. tarpus | ( | ( | ( |
|  | Pakeisti žvakes (pagal var. instrukciją) |  |  | ( | ( |
|  | Magneto ir paankstinimas | Patikrinti pagal instrukciją |  | ( | ( |
|  | Valdymo trasos | Sutepti | ( | ( | ( |
|  | Karbiuratorius | Reguliavimas, sinchronizacija |  | ( | ( |
|  | Karbiuratoriaus membrana | Patikrinti, pakeisti jeigu reikia | ( | ( | ( |
|  | Ventiliatoriaus dirželis | Įtempti, jeigu reikia |  | ( | ( |
|  | Reduktoriaus dirželiai (jeigu yra) | Patikrinti, reguliuoti įtempimą |  | ( | ( |
|  | Veleno guoliai | Patikrinti sukant sraigtą |  | ( | ( |
|  | Reduktoriaus tepalo lygis | Patikrinti, papildyti jeigu reikia |  | ( |  |
|  | Reduktoriaus tepalas | Pakeisti |  |  | ( |
|  | Variklio tvirtinimo gumos | Patikrinti | ( | ( | ( |
|  | Variklio motorėmas | Patikrinti (įtrūkimus) | ( | ( | ( |
|  | Variklio išmetimo sistema | Patikrinti įtrūkimus, sandarumą | ( | ( | ( |
|  | Išmetimo sistemos tvirtinimas | Patikrinti | ( | ( | ( |
|  | Aušinimo sistemos šlangos, antgaliai | Patikrinti įtrūkimus, nusidėvėjimą |  | ( | ( |
|  | 2-takčiai varikliai |  |  |  |  |
|  | Variklio galvutės, stūmokliai | Nuimti išmet. kolektorių, patikrinti |  | ( | ( |
|  | Stūmoklių žiedai | Patikrinti eigos laisvumą |  | ( | ( |
|  | 4-takčiai varikliai |  |  |  |  |
|  | Variklio kompresija | Patikrinti |  |  | ( |
|  | Variklio tepalas | Pakeisti |  | ( | ( |

# Text boxes

Priekinis stiklas

prietaisas

Greičio prietaisas

Akselerometras

Vairalazdė

Jungikliai

Stabdžių pedalai

Posūkio v. pedalai

Var. vald. svirtis

Krėslas

Aviahorizontas

3 ind. prietaisas

Voltmetras

Variometras

Degalų kiekio ind.

Degalų pompa

Radijo stotis

Pagrindiniai orlaivio vaizdai

(3 projekcijos, komponuotė)

Prietaisų išdėstymo schema

Orlaivio fotografija (vaizdas 3/4) arba schema (vaizdas iš šono)